Контроллеры пропорционального регулирования температуры воздуха в помещении  для двух- или четырехтрубных систем

### ФУНКЦИИ

Используется для регулирования комнатной температуры для 2-х или 4-х трубных фэн-койлов:

- Пропорциональное регулирование 0…10 Vdc;

- Регулируемый пропорциональный диапазон;

- Регулируемая «мертвая» зона (зона нечувствительности);

- Ручной переключатель время года (режимов «зима/лета»);

- Переключатель 3 скоростями вращения электродвигателя (модель DBTA-335-993);

- Внутренний или дистанционный (дополнительная опция) датчик температуры.

| Тип | 3 скорости вращения | Локальный переключатель (летний/зимний режим работы) (2 трубы) | Переключатель (летний/зимний режим работы) (4 трубы) |
| --- | --- | --- | --- |
| DBTA-335-933 | ● | ● | ZN |
| DBTA-335-993 |  | ● | ZN |

По запросу:

Дистанционный датчик с кабелем длиной 1 метр (дополнительная опция), который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки. Номер для заказа: NTB010-623.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 24/230 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А |
| Выход: | Пропорциональный 0…10 Vdc (RL(10 кОм) |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 100K |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС. Механический ограничитель при настройке уставки. |
| Дифференциал: | 0.5ºС |
| Регулируемый диапазон | 1…5 0С |
| «Мертвая» зона | 1…4 0С |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +50ºС. Относительная влажность 10 …90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +70ºС |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30 |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 170 г |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Клеммные подключения для 2-х или 4-х трубных систем кондиционирования воздуха или систем обогрева.

(*) Дистанционный датчик (дополнительная опция)

(**) Только для модели DBTA-335-933

Логика регулирования режима работы в 4-х трубной системе

- Шунт на J1 =Внутренний датчик

- Шунт на J2 =Дистанционный датчик

При поставке с завода шунтирующие перемычки прибора настроены на работу внутреннего датчика.

# Text boxes

3 скорости

ЗИМА/ЛЕТО

ЭЛЕКТРОНИКА

ВЫХОД

0..10Вт

НАГРЕВ

ИЛИ

ОХЛАЖ-

ДЕНИЕ

(2-Х ТРУБ-

НАЯ

СИСТЕ-

МА)

ВЫХОД

0..10Вт

НАГРЕВ

ВЫХОД

0..10Вт

ОХЛАЖДНИЕ

Зона нечувствительности

Пропорциональный диапазон охлаждения

Пропорциональный диапазон нагрева