Контроллеры (комнатные термостаты) пропорционального регулирования температуры воздуха в помещении  для двухтрубных систем

### ФУНКЦИИ

Используется для регулирования температуры в системах нагрева, охлаждения и кондиционирования воздуха для 2-х трубных фэн-койлов с клапанами пропорционального регулирования.

- 1 пропорциональный выход 0…10В постоянного тока;

- Ручной переключатель «on/off» (вкл/выкл);

- Ручной переключатель 3 скоростями вращения электродвигателя вентилятора.

Термостат поставляется с LCD (жидкокристаллическим) дисплеем и кнопками +/- для установки параметров, типа действия (прямой/реверс) и относительного диапазона. При использовании в нормальных условиях температура воспроизводится с шагом 0,10С. Когда термостат выключен, вентилятор не работает, пропорциональный сигнал установлен на 0 В постоянного тока. Когда термостат включен, вентилятор работает на скорости, установленной вручную на переключателе и пропорциональный выход устанавливается в соответствии с установленными параметрами.

| Тип | On/Off (вкл/выкл) | 3 скорости вращения | Локальный Зима/Лето |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-TA-3В5-130 | ● | ● | Локальный |
| DB-TA-3В5-030 |  | ● | Локальный |
| DB-TA-3B5-100 | ● |  | Локальный |
| DB-TA-3B5-000 |  |  | Локальный |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 24 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А |
| Выход: | 1 пропорциональный 0…10 В пост.тока (RL(10 кОм) |
| Переключатель скоростей: | 6А при 24…230В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 10K |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС. |
| Относительный диапазон: | +/-0,5…+/-2,5К |
| Дисплей: | Разрешение 0,10С |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +40ºС. Относительная влажность 10…90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +60ºС |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30 |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 180 г |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

(*)	Только для моделей DB-TA-3В5-130,  DB-TA-3В5-100

(**)	Только для моделей DB-TA-3В5-130,  DB-TA-3В5-030

#### Логика пропорционального воздействия

При поставке с завода шунтирующие перемычки прибора настроены на работу внутреннего датчика.

# Text boxes

24…230В переменного тока 50-60 Гц

«Прямое» воздействие

ЭЛЕКТРОНИКА

«Обратное» воздействие

ВЫХОД

0..10В

24В переменного тока